安定化電源回路キット 2.5- 22V可変　最大1A  x2CH

電源基板キット 4,700円（税込）1CH版は　2,350円（税込）

写真と現物が異なる場合があります

特長

-RIAA-EQ, フラットAMP,  ヘッドフォンAMP、DAコンバーター、MT真空管のDCヒーターに最適

です。

- AC100Vの入力で2.50V – 22V可変、最大1Aの安定化したDCが独立で2チャンネル得られます

-ローノイズ、高レギュレーション、過負荷保護回路内蔵

-多回転型半固定トリマーで電圧を0.1V単位で微調整可能です

-2CHはそれぞれ独立していますので+/-もしくは+/+の電源として使用可能

-または+5V と+3.3Vなど、2つの+電源としても使えますのでデジタル回路にもOK

-サイズ　電源基板（2CH）　113ｘ67ｍｍ

使用部品

-銅箔厚み７０ミクロン、通常の２倍以上、エポキシ樹脂製プリント基板、直角を排したパターン

-整流用ダイオードはショットキバリアダイオード使用

-高レギュレーション電源IC　LM317を使用

-電解コンデンサはハイエンドアンプにも使われている日本ケミコンのKMH

-高周波ノイズ除去用にフィルムコンデンサを使用

製作のコツ

1.ダイオードと電解コンデンサは部品の向きにご注意ください。写真参考にしてください

2.銅箔のパターンが太いので部品の穴の周辺を半田こてであらかじめ温めてから半田付けするときれいにのります。

3.抵抗、ダイオードなど背の低い部品から先に半田付けしてください。大きい部品は最後です。

小型トランスキットと組みあわせた例　（この場合はトランスの容量により20V 200ｍA x2となります）

回路図(Ver3.0)　トランス基板　　　　　　安定化電源基板

ご注意！

この丸で囲んだ部分の銅箔パターンが金属スペーサーなどでシャーシに接触しないようにご注意ください。

Otomatsu  Rev.3.3　      E-mail   otomatsu@aurorasound.jp  　横浜市旭区都岡町76-4ロジュマンⅢ-102    045-953-6708